## Slide 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
& DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE CONSTANTINE :03
INSTITU :GESTION DES TECHNIQUES URBAINES
DEPARTEMENT :GESTION DES VILLES ET URBANISME
Fait par :
groupe:1O
Keddi nadjma
Karroum hassiba
Kheddia fatima zahra
Khalfaoui khaoula
Réseau d’alimentation en eaux potable

## Slide 2
introduction:
« De toutes les crises d’origine sociale ou naturelle auxquelles les êtres humains sont confrontés, c’est celle de l’eau qui est le plus au cœur de notre survie et de celle de notre planète Terre »
c’est pour ça que l’eau potable est parmi les grands enjeux de la ville; et pour le transporter à les consommateurs en à besoin d’un réseau d’alimentation en eau potable

## Slide 3
Une eau potable est une eau qui ne doit pas porter atteinte
à la santé, et être agréable à boire. On utilise le terme “eau destinée à la consommation humaine”.
Il s’agit des eaux :
● destinées aux usages domestiques :
boisson, cuisson, préparation d’aliments,
ou à d’autres usages,
● utilisées pour la fabrication d’aliments,
● utilisées pour la glace alimentaire.
L’eau potable:

## Slide 4: Pour être consommée, l'eau doit répondre à des critères de qualité fixés par le ministère de la santé avec le Conseil Supérieur du secteur d'Hygiène Publique de France les critères d'une eau « propre à la consommation » portent sur
Critères de l’eau potable
La qualité microbiologique
La qualité chimique
Les qualité physique
L'eau ne doit contenir ni parasite, ni virus, ni bactérie pathogène
Les substances chimiques autres que les sels minéraux font l'objet de normes très sévères. Ces substances sont dites "indésirables" ou "toxiques". Elles sont recherchées à l'état de trace (millionième de gramme par litre). Ces normes sont établies sur la base d'une consommation journalière normale, pendant toute la vie.
L'eau doit être limpide, claire, aérée et ne doit présenter ni saveur ni odeur désagréable. Précisons cependant qu'une eau qui ne satisfait pas pleinement ces critères, ne présente pas forcément de risque pour la santé.

## Slide 5
Les substances
Les substances indésirable
Les substances aux effets toxique
Les eaux adoucies ou déminéraliser
Leur présence est tolérée tant qu'elle reste inférieure à un certain seuil (le fluor et les nitrates ).
Le plomb et le chrome en font partie. Les teneurs tolérées sont extrêmement faibles, parfois de l'ordre du millionième de gramme par litre.
Les eaux traitées par un adoucisseur d'eau doivent contenir une teneur minimale en calcium ou en magnésium (dureté), de même qu'en carbonate ou en bicarbonate (alcalinité).
Le contrôle est effectué sur l'ensemble du système de distribution : points de captage, stations de traitement, réservoirs et réseaux, et il s'accompagne de prélèvements d'échantillons d'eau. Ceux-ci sont analysés par des laboratoires agréés par le Ministère chargé de la Santé.

## Slide 6
Les normes de l’eau potable : les paramètres que l’on doit surveiller
L'eau potable est le produit alimentaire le plus surveillé. Sa réglementation figure dans le décret 89/3 du 3 janvier 1989 qui précise les limitent de qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Ainsi, les normes de qualité de l'eau potable sont très rigoureuses. Elles consistent en 62 paramètres physico-chimiques et 8 paramètres micro biologiques contrôlés régulièrement afin que sa qualité soit conforme aux normes définies par le ministère de la Santé et le Parlement Européen

## Slide 8
Le réseau d’alimentation en eau potable stocke, transporte et distribue l’eau potable depuis le lieu de production jusqu’au robinet du consommateur.
C’est un ensemble complexe constitué d’ouvrages de pompage, de réservoirs, de canalisations, d’accessoires de robinetterie et pour finir du branchement sur l’installation intérieure des abonnés. Mais, regardons tous ces éléments plus en détail….
Le réseau d’alimentation en eau potable:
Définition:

## Slide 9
TOPOLOGIE DU RESAU D’EAU POTABLE:
Les réseaux maillés
Comportant un certain nombre d’antennes en boucle et pouvant assurer la distribution en eau, cette configuration caractérise les réseaux de distribution d’eau en milieu urbain où il existe une concentration des abonnés. La présence de boucle ou de maille réduit les risques de coupure en cas de rupture de conduites, car assurant une redondance dans l’acheminement de l’eau et limitant l’impact d’une rupture sur la desserte en eau. . ,
Les réseaux ramifiés
Ce type de réseau se présente selon une structure arborescente à partir du nœud à charge fixée assurant la mise sous pression. Cette configuration est justifiée par la dispersion des abonnés.
Cependant, ce type de topologie réduit la fiabilité du réseau dans le cas d’une rupture d’une conduite, , le réseau sera formé par plus d’antenne et ramifications, privant en eau les utilisateurs en aval du point de rupture. Elle caractérise généralement les réseaux de distribution d’eau en milieu rural.

## Slide 10
Eventuellement, on peut utiliser d'autres types de réseaux:
réseau mixte, qui est un réseau maillé comportant, en cas de besoin,
quelques ramifications permettant d'alimenter quelques zones isolées de la ville (zones industrielles ou zones rurales).
-réseaux étagés, dans le cas où la topographie est très tourmentée (exemple: le réseau de distribution du Grand Tunis).
- réseaux à alimentations distinctes : réseau d'eau potable et réseau d'eau non potable (exemple: la ville de Paris).

## Slide 11
La structure générale d’un réseau:
Le traitement
La ressource
brute
Le pompage
Le stockage
dans les
réservoirs
Les
canalisations
La
robinetterie
Le
branchement
Les
usagers

## Slide 12
La source d’eau et le traitement :
la source d'eau exploitée. Cette source peut être une Rivière (une eau généralement douce, avec une salinité inférieure à 1 g/l), un Barrage (une eau généralement douce), une Nappe Souterraine (une eau
douce, ou une eau saumâtre dont la salinité est entre 2 à 7 g/l) ou la Mer (eau salée à environ 35 g/l).
L'eau souterraine (de la nappe) douce ne nécessite généralement pas de traitement. L'eau de surface (des rivières ou des barrages), par contre, nécessite un traitement physico-chimique pour
la rendre potable. L'eau saumâtre (l'eau de nappe salée ou l'eau de mer) nécessite un traitement spécifique (le dessalement) pour ramener la salinité à moins de 1 g/l.

## Slide 13
Les ouvrages de pompage
Dans un réseau d'eau potable, l'eau peut être pompée à plusieurs occasions
lors de son cheminement :
● dans les stations de pompage, généralement entre la ressource, le
traitement et/ou les réservoirs,
● dans les stations de reprise pour alimenter des réservoirs
secondaires implantés sur le réseau,
● dans les suppresseurs pour desservir des usagers
situés aux extrémités du réseau sur des points hauts,
ou dans des immeubles.
La consommation énergétique liée à la fourniture
d'eau est presque entièrement due aux
pompages.
Station de pompage

## Slide 14
Les réservoirs d’eau potable
Les ouvrages de stockage assurent 3 fonctions :
● Les réservoirs garantissent une pression minimale
dans le réseau : c'est le principe de distribution
gravitaire de l'eau. La différence d’altitude entre la
surface de l'eau et le point de puisage correspond à
la pression maximale disponible (10 m de hauteur
d'eau donne 1 bar de pression).
● Le réservoir assure une fonction de sécurité
d'approvisionnement dans l'éventualité d'un incident
sur les équipements d'alimentation du réseau :
pollution de la ressource, pannes d'origines diverses
de la station de pompage, rupture d'une canalisation
d'adduction, ... .
● Les réservoirs servent aussi à stocker l'eau pendant
les périodes de faible consommation (la nuit le plus
souvent) pour pouvoir répondre à la demande de pointe sans avoir

## Slide 15
On distingue 2 types d’ouvrages souvent situés au point le plus élevé de la ville ou du village.
CHAMPIGNON
Il existe de
nombreuses
formes de
châteaux
d’eau
hyperbole
Cuve conique
COLONNE
champignon
FORT
ENCORBELLEMENT
Il existe autant de
Formes possibles
que de réservoirs
plus ou moins
enterrés

## Slide 17
Les canalisations: acheminer l’eau potable
● le réseau de distribution
qui assure la desserte
vers tous
les utilisateurs.
● les conduites d’adduction
destinées au transport des
gros débits(par exemple
entre la station de
traitement et le réservoir)
La distribution d’eau potable jusqu’au consommateur s’effectue par un réseau souterrain de canalisations.
On distingue :
Les diamètres varient de 40 mm (pour les antennes desservant quelques
abonnés) à des valeurs supérieures
à 1 m (pour les adductions de grands
centres urbains).
La profondeur des réseaux
est généralement voisine
de 1m (suffisante pour
éviter le gel).
Les matériaux Ils
varient suivant la
nature du sol, la
profondeur, le diamètre,
la pression...
(fonte grise; fonte ductile;
Acier; béton armé; PVC;
Polythélène;résine
polyester
Les cônes
(Diminution de
diamètre)
Outre les tuyaux droits,
on utilise des pièces de
raccord permettant
d’adapter la conduite au
tracé prévu.
Les coudes
(Changement
de direction)
Les tés
(Raccordement à
l’équerre d’une
conduite sur une
autre)

## Slide 18
Les accessoires de réseau:
Les réseaux de distribution d'eau potable comportent des accessoires qui facilitent la
et l'entretien, assurent la régulation de certains paramètres
(débit, pression, hauteur d'eau, ...) ou encore permettent de disposer de points de
puisage sur le réseau.
Les robinets vannes:
Appareils de sectionnement
pour isoler un tronçon de
conduite
Les robinets à papillon:
Appareils de réglage de
débit et de sectionnement
utilisés pour les gros
Diamètres (> 300 mm).

## Slide 19
Les compteurs d’eau
En comptabilisant l’eau, ils
assurent une surveillance
des débits dans les
réseaux.
Les ventouses
Placées sur les points hauts du
réseau, elles assurent l'évacuation
automatique de l'air contenu
dans les conduites.
Ils permettent
de réduire ou
stabiliser une
pression, limiter
un débit ou
encore
contrôler le
niveau d'eau
dans un
réservoir.
Les régulateurs
de pression,
de débit,
de niveau...
Les purges
Placées au point
bas, elles
permettent
la vidange
des conduites .
Les clapets
anti-retour
Placés sur une
canalisation, ils
n'autorisent le
passage de l'eau
que dans un seul
sens.
Les poteaux et bouches
d’incendie Ils permettent au
service de lutte contre l'incendie de
puiser l'eau sur le réseau.

## Slide 20
Compteur d’eau
ventouse
Régulateur de pression…
poteau et bouches
d’incendie
Le clapet anti–routeur +
douille de purge

## Slide 21
Les branchements:
constituent le raccordement des usagers au
réseau de distribution. C'est la liaison
entre le réseau public et le domaine privé.
Les principaux éléments constitutifs du
branchement sont :
● le collier et le robinet de prise qui permettent de réaliser le piquage sur la conduite principale sans arrêter l'eau ;
● la bouche à clé pour manœuvrer le robinet de prise depuis le domaine public et ainsi ouvrir ou fermer le branchement ;
● le tuyau de branchement généralement en polyéthylène ou en PVC ;
● le regard de compteur placé en général en limite du domaine public et privé.

## Slide 23
Problèmes rencontrés dans un réseau d'A.E.P :
Plusieurs problèmes de différentes origines peuvent survenir dans un réseau d'A.E.P ; des fuites, les branchements illicites, les erreurs de compteurs, les problèmes environnementaux, pénétration de contaminants, chute de pression, des ruptures ou casses sur les conduites et leurs accessoires, les interruptions. A ces problèmes s'ajoutent des problèmes de gestion du réseau. Ces différents problèmes causent le mécontentement des consommateurs qui réagissent en déposant des plaintes sur les différents services (quantité insuffisante, qualité médiocre, interruption de l'alimentation, etc.) au niveau des services concernés.
Les différents problèmes survenant dans un réseau d'alimentation en eau potable peuvent être classés en trois grandes catégories :
- Problèmes induisant les ruptures et les casses
- Problèmes induisant les fuites
- Problèmes induisant la dégradation de la qualité de l'eau.

## Slide 25
L’exploitation du système d’alimentation en eau potabl
1-L’entretien des installations:
- L'exploitation des sites de production: La qualité de l'eau est contrôlée aux différentes étapes de la filière de potabilisation.
-La maintenance des stations de pompage: Points de passage obligés de l'eau distribuée, les pompes doivent faire l'objet d'une maintenance soignée et permanente.
-Le contrôle des accessoires de réseau: Les appareils de robinetterie - fontainerie
placés sur le réseau demandent un entretien périodique destiné à vérifier leur fonctionnement.
-Le suivi des travaux neufs: Dans le cadre d'extension, de renouvellement et/ou d'amélioration du réseau, l'exploitant peut intervenir lors des phases de conception, de réalisation et de réception. Il doit en particulier s’assurer que les travaux sont réalisés
dans les règles de l’art : garantie de l’étanchéité et respect des règles sanitaires.
La gestion de ce patrimoine, en particulier la planification de son renouvellement, demande une connaissance précise des infrastructures : réalisation et mise à jour des plans, recensement des incidents, programmation du renouvellement,….
Cette mission fon- damentale pilotée par la collectivité doit se faire en collaboration étroite avec l’exploitant du réseau.
-La gestion du patrimoine:

## Slide 26
2-Le maintien de la qualité de l’eau:
-Nettoyage et désinfection des réservoirs
-Nettoyage et désinfection des canalisations
-La lutte contre le gaspillage: La diminution des pertes d’eau demande la mise en place d’une véritable stratégie :connaissance parfaite du réseau et son fonctionnement, installation et suivi de compteurs, études diagnostiques, campagne de recherche de fuites,…
-La recherche des fuites: Le contrôle des débits permet d’orienter l’utilisation de moyens spécifiques destinés à la localisation précise des fuites sur le réseau : enregistreurs de bruits, détecteurs acoustiques, corrélateurs,…
-La réparation des fuites: Après avoir localisé précisément la fuite, l’exploitant réalise la
réparation des éléments défectueux : conduites, branchements, appareils de robinetterie. Ce sont en général des opérations délicates car réalisées souvent dans des conditions difficiles. Il faut donc veiller à la fois à garantir la pérennité de la réparation et éviter les risques de contamination de l’eau potable lors de l’intervention.

## Slide 28
conclusion
Pour la gestion des réseaux d’alimentation en eau potable, les collectivités doivent mettre toutes ses compétences pour assurer la qualité de l’eau potable en prendre les responsabilités morales, techniques et financières